P O S T U P

žiadateľa pri požiadavke na zriadenie pripojenia

na verejný vodovod (VV)/ verejnú kanalizáciu (VK)

  - Žiadateľ predloží  na Severoslovenské vodárne a kanalizácie a. s. (ďalej SEVAK) zákaznícke centrum (ďalej ZC) Žilina alebo Čadca vypísanú  „Žiadosť o vyjadrenie k možnosti napojenia na verejný vodovod/ verejnú kanalizáciu v prevádzke SEVAK..., “ s priloženou situáciou z katastrálnej mapy a  návrhom  riešenia pripojenia..... (podľa pokynov v žiadosti). Tlačivá, ktoré sú povinné pre rodinné domy sú k dispozícii na ZC, www.sevak.sk.

SEVAK poskytne žiadateľovi bezplatne vyjadrenie v termíne do 30 dní od doručenia žiadosti.

2)	Na základe poskytnutého kladného vyjadrenia uvedeného v  bode 1) žiadateľ zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie  (PD) u autorizovanej osoby s rozsahom oprávnenia – inžinierske stavby alebo vodohospodárske stavby.

PD musí obsahovať:

a) 	dokladovú časť, ktorej súčasťou je vyjadrenie k možnosti napojenia nehnuteľnosti na VV a VK v prevádzke SEVAK,  podľa bodu 1),

b)	technickú správu včítane výpočtu potreby vody,

c) 	situáciu širších vzťahov,

d) 	stavebný výkres objektov prípojok a pod.     (vodomerná šachta, revízna kanalizačná šachta...),

e) 	pozdĺžny profil,

f) 	kladačský plán pre VP včítane vodomernej zostavy,

g) 	detail pripojenia prípojky na VV  resp. VK.

- Žiadateľ predloží PD vypracovanú podľa bodu 2) do podateľne SEVAK-u. SEVAK poskytne za úhradu v termíne do 30 dní vyjadrenie, potrebné k vybaveniu stavebného povolenia, príp. k ohláseniu drobnej stavby.

- Žiadateľ si vyjadrenia uvedené pod bodmi 1) a 3), ktoré mu poskytol SEVAK odfotí, nakoľko budú súčasťou  „Žiadosti“  podľa bodu 6) písm. b).

- Žiadateľ predloží na príslušný stavebný úrad  PD s vyjadrením podľa bodu 3) a splní ďalšie požiadavky, ktoré mu určí stavebný úrad. Po získaní  právoplatného stavebného povolenia  príp. súhlasného stanoviska k zriadeniu drobnej stavby od stavebného úradu, žiadateľ postupuje podľa bodu 6).

Žiadateľ (vlastník) nehnuteľnosti, ktorá sa bude pripájať predloží  na SEVAK :

a)	vypísanú „Žiadosť o pripojenie novej vodovodnej prípojky na verejný vodovod........“, Žiadosť o pripojenie novej kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu........“ (tlačivá sú k dispozícii na ZC, www.sevak.sk)

b)	PD  prípojky + fotokópia vyjadrení podľa bodu 1) a 3),

c)	aktuálny list vlastníctva - (fotokópia),

- právoplatné stavebné povolenie (s vyznačením právoplatnosti) príp. súhlasné stanovisko k zriadeniu drobnej stavby vydané príslušným stavebným úradom - (fotokópia),

- výpis z obchodného registra, zriaďovacej listiny, živnostenského registra - (fotokópia),

- overené poverenie - (fotokópia),

- dohody (s overenými podpismi - originál),

- objednávku montážnych prác.

(pre rodinné domy sú záväzné prílohy uvedené pod písm. a) – d) a g)

- SEVAK po posúdení predložených dokladov dohodne dátum zriadenia pripojenia na VV, VK. Žiadateľ oznámi SEVAK-u zabezpečenie zemných prác, ktoré pre zriadenie VP, KP v celom rozsahu zabezpečuje žiadateľ. SEVAK si bude podľa aktuálneho Cenníka výkonov a služieb uplatňovať zbytočný výjazd a všetky náklady, ktoré SEVAK-u vzniknú, ak výkon vo vopred dohodnutom termíne nie je možné realizovať z dôvodu na strane žiadateľa pretože :

- žiadateľ nedodržal PD a vyjadrenie k PD poskytnuté SEVAK-om.

- žiadateľ neoznámil SEVAK-u min. 7 pracovných dní vopred, že mu dohodnutý termín  realizácie výkonu nevyhovuje.

- SEVAK uzatvorí „Zmluvu na dodávku vody, odvádzanie odpadových vôd ...“

- Z dôvodu, že počas zimného obdobia (01.12. do 15.03.) nie je možné dodržať technologické postupy pri montáži prípojok, SEVAK pripojenie ani prípojky nezriaďuje.

- UPOZORNENIE:

Žiadateľ, pretože je vlastníkom prípojky,  zodpovedá za vysporiadanie všetkých vlastníckych a spoluvlastníckych vzťahov k pozemkom, v ktorých je prípojka, vodomerná šachta uložená. Odporúčame zapísať ťarchu na pozemku ako vecné bremeno do katastra nehnuteľností.

Žilina,  júl/2019