TECHNICKÉ PODMIENKY A POKYNY PRE ZRIADENIE ODBERNÉHO MIESTA  NA KANALIZAČNEJ PRÍPOJKE A PRE PREVÁDZKOVANIE KANALIZAČNEJ PRÍPOJKY

Kanalizačná prípojka a jej prevádzkovanie musí spĺňať ustanovenia vyplývajúce z platných technických a právnych noriem, hlavne zákona  č. 442/2002 Z. z. o  verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Ako prevádzkovateľ verejnej kanalizácie SEVAK, a.s. požaduje najmä splnenie nasledovných pokynov:

- Do kanalizačnej prípojky môžu byť pripojené len splaškové odpadové vody vznikajúce výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Vzhľadom na charakter verejnej kanalizácie (splašková) nesmú byť do prípojky pripojené dažďové zvody a drenážne systémy.

- Kanalizačná prípojka musí byť v časti medzi revíznou šachtou a nehnuteľnosťou zrealizovaná z potrubia PVC, PE alebo PP vo vodotesnom prevedení v čo najkratšej trase a v jednotnom sklone minimálne 2 % (2 výškové cm na 1 dĺžkový m) smerom k verejnej kanalizácii.

- Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.

- Potrubie prípojky musí byť uložené v zhutnenom lôžku zo sypkého materiálu a takýmto materiálom obsypané do výšky 10 cm nad potrubím.

- V prípade, že pripojenie nie je možné vyriešiť spôsobom popísaným v bodoch 1-3, je potrebné pred samotnou realizáciou prác kontaktovať technika SEVAK, a.s. za účelom prekonzultovania problému a nájdenia vhodného riešenia.

- Vlastník nehnuteľnosti je v zmysle zákona 442/2002 Z. z. povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.

- Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žúmp, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie (neplatí pre v obchodnej sieti bežne distribuované čistiace a pracie prostriedky pri ich bežnom používaní  v zmysle návodu na použitie)

Nedodržanie uvedených pokynov oprávňuje prevádzkovateľa verejnej kanalizácie neumožniť, resp. prerušiť odvádzanie odpadových vôd, prípadne podať návrh vodohospodárskemu orgánu na udelenie pokuty.

V Žiline, 19.6.2008                                                                      Ing. Marián Martinček

výrobný riaditeľ